JDTH-A8智能电子秤

操作系统说明书

昆山巨天仪器设备有限公司

巨鼎天衡（苏州）称重设备有限公司

JDTH-A8电子秤的参数如下：

操作系统:
· 标配安卓嵌入式操作系统(1.2GHz) 
· 可选WIN CE 操作系统，自配称重软件

处理器和储存:
· CPU     A9
· 内存    1GB
· 闪存    8GB

· 可同时储存30万条以上称重数据

显示:
· 7寸 800x480高清触控操作屏

· 显示比例 16:9

人性化高清触摸彩屏，操作简单方便

按键:
· 触摸屏(电阻式)以及5键（机械按键）

外观:
· ABS 塑胶外壳+碳钢秤架+不锈钢秤盘（秤架可选配压铸铝秤架或全304不锈钢秤架）

打印:
· 可外接标签或票据打印机

可连接打印标签，多种打印格式可供选择

供电:
· AC 适配器(12V/2.5A) 
· 标配6V/4Ah可充电电池

充插两用，可避免断电引起的不便

接口:
· 2 x 高速USB接口,支持外接USB存储 
· 2 x RS232接口(可转换RS422)

· 可连接电脑、打印机、大屏幕，三色报警灯等外部设备

串口:

可连接电脑、打印机、大屏幕等外部设备

选配：

可选配内置读卡功能，内置摄像头等功能，更可根据客户要求定制。

通讯:
· 支持USB条码抢扫描 
· 支持FTP数据传输 
· 支持局域网联网 
· 支持U盘数据导入导出

应用领域：

·垃圾分类的称重回收管理及工厂/各行业仓储进出货管理，包装管控及产品追踪管理，盘点包装管理，品质管控管理等；

称重信息管理：

· 产品类别管理：

支持多个大类别分类管理，可设置分组编号和分组名称及6个ID变量的描述，满足客户多类别产品在称重时管理、调用需求。

· ID管理：

分类产品可添加6个ID变量可分类描述产品规格、型号、货号等内容，以便查询产品信息追溯使用。

· 产品管理：

分类后的产品可填加编号、产品名称、分组，可预设单重、皮重和上下限等内容。

· 用户管理：

可使用读卡管理用户信息，也可以手动添加用户信息或读取卡片添加用户信息。

· 统计报表：

自动生成日报表、产品报表和操作员报表，并可用U盘导出报表信息。

图形化直视操作画面，避免操作错误。自动生成称重记录，和各种管理报表。

系统设置：

· 基本信息

可输入设置编号来管理和区分电子秤；

可编辑公司名称、地址、电话、网址和标语。

· 系统设置：

· 可使用网络提供的时间和时区自动确定日期、时间、时区；

· 可进入设置可打开wifi和蓝牙，可以查看流量使用情况，可设置无线和网络；

· 可以查看设备的主屏幕、声音、显示屏的亮度壁纸字体大小等，及存储的情况、电池的使用情况及应用的程序；

· 进入开启无线网设置；

· 触摸屏校正设置。

· 重量设置：

满量程设置、校正单位设置、量程模式、小数点设置、分度值、零点追踪范围的设置、置零范围设置。

· 操作设置：

进入设置/修改管理员密码，

称重稳定自动保存数据/称重取走自动保存数据，选择打开或关闭；

显示商品Plu界面/使用商品上下限界面，选择打开或关闭；

读卡读取人员名字和产品名称/默认读取所有，关闭只读取人员名字，选择打开或关闭；

打印机开关，打印机默认关闭，需要选择打开或关闭；

称重数据 生成周期，可选择关闭/每天/每周/每月/长期

· 校正

进入电子秤校正

· 通讯设置：

报警灯串口测试和设置；

打印串口设置

读卡串口设置

Com口通讯设置

服务地址设置

物理网卡设置

· 读写卡

激活及读取卡号

读取卡号+员工名字

读取卡号+员工名字+产品

写入卡片操作人员名称字（中文）

· 导入导出

该页面提供ID、分组、产品和用户的导入和导出功能，导入导出的数据以Excel表格文件的方式导入和导出。

产品规格（台秤标准规格）：

| 型号 | JDTH-A8-30 | JDTH-A8-60 | JDTH-A8-150 | JDTH-A8-300 | JDTH-A8-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 | 30kg | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg |
| 检定分度值 | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g |
| 显示分度值 | A | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g |
|  | B | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| 秤盘尺寸(mm) | 300x 400 | 400x 500 | 400x 500 | 400x 500 450x 600 | 500x 600 600x 800 |

备注：其他规格可按客户要求定制。

称重界面图：

主称重界面图;（电子秤正常开机后显示的主界面）

进入菜单的界面图：（设置电子秤内部参数）

进入菜单的界面图：（设置电子秤内部参数）

进入ID管理的界面图：（新增产品的id信息）

进入产品管理界面：（新增/修改/删除产品信息）

进入用户管理界面：（新增用户/修改/删除用户信息）

进入统计报表界面：（可查看日报表/月报表/产品报表/操作员报表）

进入系统设置界面：（可设置电子秤内部参数、校正、通讯等）

进入系统设置界面：（可设置日期、连接蓝牙、连接无线wifi、触摸屏校正、查看电子秤储存、电量、应用等）

设置时间日期的界面：

进入设置界面：（可打开wifi、蓝牙、查看流量使用情况、查看电子秤储存、电量、应用等信息）

进入连接无线wifi网络界面：

进入导入导出设置界面：（以Excel表格的方式导入导出产品数据和称重数据）

# Text boxes

公司：昆山巨天仪器设备有限公司

地址：江苏省昆山市城北路1388号

电话：0512-57383281

网址：www.巨天.con